## Slide 1
아날로그 출력 모듈
R60DA4
4채널 전압ㆍ전류 출력
R60DAV8
8채널 전압 출력
R60DAI8
8채널 전류 출력
R60DA8-G
8채널 전압ㆍ전류 출력 채널 간 절연
R60DA16-G
16채널 전압ㆍ전류 출력 채널 간 절연
R60DAH4
NEW
4채널 전압ㆍ전류 출력
아날로그 출력 모듈은 PLC에서 아날로그 신호를 외부에 출력하는 인터페이스입니다. 전압 출력, 전류 출력, 전압ㆍ전류 혼합 출력 타입 등 여러가지 용도에 사용할 수 있는 모듈을 제공하고 있습니다.
스크루
아날로그 출력
가열 실린더
금형
고속으로 아날로그 파형 출력
아날로그 출력 모듈은 임의의 파형 데이터를 모듈에 등록하여, 설정된 변환 주기로 연속해서 아날로그 출력하는 기능을 갖추고 있습니다. 프레스기나 사출 성형기 등의 아날로그(토크) 제어 시 미리 등록된 제어 파형을 자동 출력시킴으로써 보다 고속으로 부드러운 제어가 가능합니다. 또한, 파형 데이터를 모듈에 등록해 두는 것만으로 쉽게 아날로그 파형을 제어할 수 있으므로, 라인 제어 등과 같은 반복 제어의 경우 파형 작성을 위한 프로그램이 불필요합니다.
엔지니어링 소프트웨어 GX Works3의 파형 출력 설정 화면
사출성형기의 압력 제어
호퍼
히터
프로그램을 작성하지 않고 시프트 연산, 스케일링
시프트 연산 및 스케일링은 파라미터를 사용하여 쉽게 설정할 수 있으며, 전용 프로그램을 작성할 필요가 없습니다. 따라서 프로그램 개발비 및 프로그램 용량이 절감됩니다
52
시스템 구성
ＣＰＵ
입출력
아날로그
/
/
I/O
/
모션 위치결정
플렉시블 고속 고속 카운터
네트워크
정보 연계 제품
소프트웨어

## Slide 2
아날로그 입력 모듈 성능 사양
항 목 | R60AD4 | R60ADV8 | R60ADI8 | R60AD8-G | R60AD16-G
아날로그 입력 채널수 ［CH］ | 4 | 8 | 8 | 8 | 16
정밀도 |  |  |  |  | 
주위 온도 25±5°C | ±0.1% 이내 | ±0.1% 이내 | ±0.1% 이내 | ±0.1% 이내 | ±0.1% 이내
주위 온도 0~55°C | ±0.3% 이내 | ±0.3% 이내 | ±0.3% 이내 | — | —
온도 계수 | — | — | — | ±35ppm/℃ | ±35ppm/℃
공통 |  |  |  |  | 
변환 속도 ［CH］ | 80 μs | 80 μs | 80 μs | 10 ms | 10 ms
채널 간 절연 | — | — | — | 트랜스 절연 | 트랜스 절연
절대 최대 입력 | ±15V, 30mA | ±15V | 30mA | ±15V, 30mA | ±15V, 30mA
전압 입력 |  |  |  |  | 
아날로그 입력 전압 ［V］ | DC−10~10 | DC−10~10 | — | DC−10~10 | DC−10~10
디지털 출력값 | −32000~32000 | −32000~32000 | — | −32000~32000 | −32000~32000
전류 입력 |  |  |  |  | 
아날로그 입력 전류 ［mA］ | DC0~20 | — | DC0~20 | DC0~20 | DC0~20
디지털 출력값 | 0~32000 | — | 0~32000 | 0~32000 | 0~32000
외부 배선 접속 방식*1 |  |  |  |  | 
18점 나사 단자대 | ● | ● | ● | — | —
40핀 커넥터 | — | — | — | ● | （×2）
고속 아날로그 입력 모듈 성능 사양
항 목 | R60ADH4
아날로그 입력 채널수 ［CH］ | 4
정밀도 | 
주위 온도 25±5°C | ±0.1% 이내
주위 온도 0~55°C | ±0.2% 이내
입력 사양 | 
운전 모드(샘플링 주기) | 일반 모드(중속:10μs/채널)
 | 일반 모드(저속:20μs/채널)
 | 동시 변환 모드(5μs/4채널)
절대 최대 입력 | ±15V, 30mA
전압 입력 | 
아날로그 입력 전압 ［V］ | DC−10~10
디지털 출력값 | −32000~32000
전류 입력 | 
아날로그 입력 전류 ［mA］ | DC0~20
디지털 출력값 | 0~32000
외부 배선 접속 방식*1 | 
18점 나사 단자대 | ●
온도 입력 모듈 성능 사양
항 목 | R60TD8-G | R60RD8-G
아날로그 입력 채널수 ［CH］ | 8 | 8
냉접점 보상 정밀도 | ±1.0℃ | —
사용 가능 열전대 | B, R, S, K, E, J, T, N | —
사용 가능 측온저항체 | — | Pt100, JPt100, Ni100, Pt50
분해능 | B, R, S, N：0.3℃ K, E, J, T：0.1℃ | 0.1℃
변환 속도 ［CH］ | 30 ms | 10 ms
채널 간 절연 | 트랜스 절연 | 트랜스 절연
단선 검출 | ● | ●
출력 |  | 
온도 측정값(16비트 부호 있음 바이너리) | −2700~18200 | −2000~8500
스케일링값(16비트 부호 있음 바이너리) | ● | ●
외부 배선 접속 방식*1 |  | 
40핀 커넥터 | ● | ●
*1. 외부 배선용 옵션에 대해서는 P.97 옵션 일람을 참조하십시오(사용 가능한 옵션에 대해서는 각 제품의 매뉴얼을 참조하십시오).
51
아날로그